Перевод: (исходный см. ниже)

|  | ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ | Стр. 1 Опубликовано: 17/06/2004 Редакция No: 10 |
| --- | --- | --- |
| 1. ПРОДУКТ И КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
| Наименование продукта: Код продукта: Наименование компании: | АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ SI500M Comma Oil & Chemicals Ltd. Dering Way Gravesend Kent DA12 2QX Тел.: +44 01474 564311 Факс: +44 01474 333000 |
| 2. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ |
| Опасные составляющие: ● ● ● ● ● ● ● Содержание: | АЦЕТОН 30-60% EINECS: 200-662-2 CAS:67-64-1 [F]R11; [Xi]R36; [Xi] R66; [-] R67 ПРОПАН 10-30% EINECS: 200-827-9 CAS:74-98-6 [F+]R12 1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ АЦЕТАТ 1-10% CAS:108-65-6 [-]R10; [Xi]R36 ЭТИЛ АЦЕТАТ 1-10% EINECS: 205-500-4 CAS: 141-78-6 [F]R11; [Xi] R36; [Xi] R66; [-] R67 КСИЛЕН 1-10% EINECS: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 [-]R10; [Xn] R20/21; [Xi] R38 ЭТИЛБЕНЗОЛ 1-10% EINECS: 202-849-4 CAS: 100-41-4 [F] R11; [Xn] R20 N-БУТИЛ АЦЕТАТ 1-10% EINECS: 204-658-1 CAS: 123-86-4 [-] R10; [Xi] R66; [-] R67 МЕЗИТИЛЕН 1-10% EINECS: 203-604-4 CAS: 108-67-8 [-] R10; [Xi] R37; [N] R51/53 Опасные вещества представлены на уровне или выше установленных норм. |

| Опубликовано: 17/06/2004 | ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ | Стр. 2 |
| --- | --- | --- |
| 3. ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ |
| Основные виды опасностей: Другие опасности: | Крайне огнеопасно. Вызывает раздражение глаз. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. При использовании может образовать воспламеняемую/взрывоопасную паро-воздушную смесь. |
| 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (СИМПТОМЫ) |
| При попадании на кожу: При попадании в глаза: При вдыхании: | Может появиться небольшое раздражение кожи на месте попадания. Может появиться раздражение и покраснение. Может появиться кашель или одышка. |
| 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ (ДЕЙСТВИЯ) |
| При попадании на кожу: При попадании в глаза: При вдыхании: | Смыть немедленно большим количеством воды с мылом. Промывать глаза проточной водой в течение 15 минут. Удалить пострадавшего от источника вредного воздействия с соблюдением всех мер предосторожности. |
| 5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Средства пожаротушения: Опасность при возгорании: Средства защиты при пожаре: | Спиртоустойчивая пена. Распыляемая вода. Двуокись углерода. Огнетушащий порошок. Крайне огнеопасно. При горении выделяет ядовитые газы. Образует взрывоопасную паро-воздушную смесь. Пары могут перемещаться на значительные расстояния до источников возгорания и давать обратную вспышку. Надеть индивидуальный дыхательный аппарат. Надеть защитную спецодежду для предохранения кожи и глаз. |
| 6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ РАЗЛИВЕ |
| Меры по обеспечению личной безопасности: Меры охраны окружающей среды: Методы сбора разлива: | См. пункт 8 листа безопасности для получения информации по личной защите. Перевернуть тару протекающей стороной вверх для предотвращения утечки жидкости. Устраните все источники возгорания. Не сливать в канализацию и реки. Ограничить утечку с помощью насыпи. Абсорбировать с помощью сухой земли или песка. Поместить в закрывающийся маркированный контейнер для утилизации отходов соответствующим образом. |
| 7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ |
| Требования при обращении: Условия хранения: | Избегать прямого контакта с продуктом. Обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Не использовать в закрытом пространстве. Избегайте образования и распространения туманов в воздухе. Курить запрещено. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить тару плотно закрытой. Хранить вдали от источников возгорания. Убедитесь, что осветительное и электрическое оборудование не является источником возгорания. |
| Опубликовано: 17/06/2004 | ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ | Стр. 3 |
| 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА |
| Опасные составляющие: ● ● ● ● ● ● Техника безопасности: Защита органов дыхания: Защита рук: Защита глаз: | АЦЕТОН TWA(8 часовой предел): 1210мг/м3 STEL(15 минутный предел): 3620 мг/м3 (OES) ПРОПАН TWA(8 часовой предел): Удушающее вещество. (OES) ЭТИЛ АЦЕТАТ TWA(8 часовой предел): 200 промилле STEL(15 минутный предел): 400 промилле КСИЛЕН TWA(8 часовой предел): 220 мг/м3 STEL(15 минутный предел): 441 мг/м3 (OES) ЭТИЛБЕНЗОЛ TWA(8 часовой предел): 441 мг/м3 STEL(15 минутный предел): 552 мг/м3 (OES) N-БУТИЛ АЦЕТАТ TWA(8 часовой предел): 724 мг/м3 STEL(15 минутный предел): 966 мг/м3 (OES) МЕЗИТИЛЕН TWA(8 часовой предел): 25 промилле (OES) Обеспечить достаточную вентиляцию помещения. Защита дыхательных путей не требуется. Защитные перчатки. Защитные очки. |
| 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| Состояние: Цвет: Запах: Растворимость в воде: Растворяется также в: Температура вспышки C0: Давление паров: Относительная плотность: | Аэрозоль Серебристый Характерный Не растворяется Ацетон. Диэтиловый эфир. <0 420 кПа @ 20 C 1.000 @ 20 C |
| 10. ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ |
| Стабильность: Избегать условий: Избегать материалов: Опасные продукты горения: | Сохраняет стабильность при нормальных условиях. Повышенных температур. Источников возгорания. Открытого пламени. Сильные окисляющие вещества. Сильные кислоты. При горении выделяет ядовитые газы. |
| Опубликовано: 17/06/2004 | ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ | Стр. 4 |
| 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Опасные составляющие: ● ● ● Пути воздействия: | АЦЕТОН IVN RAT LD50 5500мг/кг ORL MUS LD50 3 мг/кг ORL RAT LD50 5800 мг/кг ЭТИЛ АЦЕТАТ ORL MUS LD50 4100 мг/кг ORL RAT LD50 5620 мг/кг SCU RAT LDLO 5 г/кг КСИЛЕН ORL MUS LD50 2119 мг/кг ORL RAT LD50 4300 мг/кг SCU RAT LDLO 1700м г/кг ЭТИЛБЕНЗОЛ IPR MUS LD50 2624 μl/кг ORL RAT LD50 3500 мг/кг N-БУТИЛ АЦЕТАТ ORL MUS LD50 6 г/кг ORL RAT LD50 10768 мг/кг МЕЗИЛЕН IPR GPG LDLO 1303 мг/кг См. пункт 4 листа безопасности относительно путей воздействия продукта и соответствующих симптомов. |
| 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Подвижность: Стойкость и разлагаемость: Биоаккумулятивный потенциал: | Хорошо впитывается в землю. Нет данных Нет данных |
| 13. УТИЛИЗАЦИЯ |
| Утилизация упаковки: Внимание: | Утилизировать как нормальные промышленные отходы. Обратите внимание, что могут существовать региональные или национальные постановления относительно утилизации отходов. |
| 14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ |
| ADR/RID |
| UN no: Код классификации: Наименование транспорта: | 1950 5F АЭРОЗОЛИ | Класс ADR: | 2 |
| Опубликовано: 17/06/2004 | ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ | Стр. 5 |
| ADR/RID |
| Маркировка: | 2.1 |  |  |
| IMDG/IMO |
| UN no: EmS Загрязнение морской среды: | 1950 F-D, S-U - | Класс: Маркировка: | 2 2.1 |
| IATA/ICAO |
| UN no: Маркировка: | 1950 2.1 | Класс: | 2 |
| 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Предупреждающие знаки: Коды риска: Коды безопасности: Предупреждение: Примечание: | Крайне огнеопасно. Вещество раздражающего действия. R12: Крайне огнеопасно. R36: Вызывает раздражение глаз. R66: Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. R67: Пары могут вызвать сонливость и головокружение. S2: Хранить в недоступном для детей месте. S23: Избегать вдыхания паров. S26: При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S46: При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать упаковку или этикетку. S51: Использовать только в хорошо вентилируемых местах. Содержимое под давлением: беречь от солнечных лучей и нагревания выше 50 C0. Не протыкать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов. Не курить. Хранить в недоступном для детей месте. Нормативная информация, представленная выше, отмечает только основные нормы, относящиеся именно к продукту, описанному в данном листе безопасности. Обратите внимание, что могут существовать дополнительные меры предосторожности, которые дополняют представленные нормы. За дополнительной информацией обращайтесь к соответствующим национальным, международным или местным предписаниям или правилам безопасности. |
| Опубликовано: 17/06/2004 | ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ | Стр. 6 |
| 15. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Коды риска, использованные в п.2: Ответственность за использование информации: | R11: Высокая воспламеняемость. R36: Вызывает раздражение глаз. R67: Пары могут вызвать сонливость и головокружение. R12: Крайне огнеопасно. R10: Воспламеняемость. R20/21: Оказывает вредное воздействие при вдыхании и на кожу. R38: Вызывает раздражение кожи R20: Вредно при вдыхании. R37: Вызывает раздражение дыхательных путей. R51/53: Ядовит для водных организмов, может оказывать неблагоприятное воздействие на водную среду в течение длительного времени. Вышеуказанная информация является достоверной, но не является полной и может использоваться исключительно как руководство. Компания не отвечает за любой вред, полученный во время обращения или контакта с вышеуказанным продуктом. |

Исходный текст:

SAFETY DATA SHEET

SILVER WHEELS SPRAY PAINT	Page 1

Issued: 17/06/2004 Revision No: 10

1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

Product name:   SILVER WHEELS SPRAY PAINT Product code:    SI500M Company name:   Comma Oil & Chemicals Ltd.

Dering Way

Gravesend

Kent

DA12 2QX

Tel: +44 01474 564311

Fax: +44 01474 333000

Z COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS

Hazardous ingredients:   ACETONE 30-60%

EINECS: 200-662-2   CAS: 67-64-1 [F] R11;  [Xi] R36;  [Xi] R66;  [-] R67

•	PROPANE  10-30%

EINECS: 200-827-9   CAS: 74-98-6 [F+] R12

•	1-METHOXY-2-PROPANOLE ACETATE   1-10%
CAS: 108-65-6

[-] R10;  [Xi] R36

- ETHYL ACETATE   1-10%
EINECS: 205-500-4   CAS: 141-78-6
[F] R11;  [Xi] R36;  [Xi] R66;  [-] R67

- XYLENE  1-10%

EINECS: 215-535-7   CAS: 1330-20-7 [-] R10;   [Xn] R20/21;   [Xi] R38

- ETHYLBENZENE   1-10%
EINECS: 202-849-4   CAS: 100-41-4
[F] R11;   [Xn] R20

- N-BUTYL ACETATE   1-10%
EINECS: 204-658-1   CAS: 123-86-4
[-] R10;  [Xi] R66;  [-] R67

- MESITYLENE   1-10%

EINECS: 203-604-4   CAS: 108-67-8 [-] R10;   [Xi] R37;   [N] R51/53 Contains:   Hazardous ingredients present at or above regulatory disclosure limits

[cont...]

Issued: 17/06/2004	SAFETY DATA SHEET

SILVER WHEELS SPRAY PAINT	Page 2

3. HAZARDS IDENTIFICATION

Main hazards:   Extremely flammable. Irritating to eyes. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

Vapours may cause drowsiness and dizziness. Other hazards:   In use, may form flammable / explosive vapour-air mixture.

4. FIRST AID MEASURES (SYMPTOMS)

Skin contact:  There may be mild irritation at the site of contact. Eye contact:  There may be irritation and redness. Inhalation:   Exposure may cause coughing or wheezing.

4. FIRST AID MEASURES (ACTION)

Skin contact:  Wash immediately with plenty of soap and water. Eye contact:   Bathe the eye with running water for 15 minutes. Inhalation:   Remove casualty from exposure ensuring one's own safety whilst doing so.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

Extinguishing media:   Alcohol resistant foam. Water spray. Carbon dioxide. Dry chemical powder.

Exposure hazards:   Extremely flammable. In combustion emits toxic fumes. Forms explosive air-vapour mixture.

Vapour may travel considerable distance to source of ignition and flash back.

Protection of fire-fighters:   Wear self-contained breathing apparatus. Wear protective clothing to prevent contact with skin

and eyes.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions:   Refer to section 8 of SDS for personal protection details. Turn leaking containers leak-side up

to prevent the escape of liquid. Eliminate all sources of ignition. Environmental precautions:   Do not discharge into drains or rivers. Contain the spillage using bunding.

Clean-up procedures:   Absorb into dry earth or sand. Transfer to a closable, labelled salvage container for disposal by an appropriate method.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling requirements:   Avoid direct contact with the substance. Ensure there is sufficient ventilation of the area. Do

not handle in a confined space. Avoid the formation or spread of mists in the air. Smoking is forbidden.

Storage conditions:   Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Keep away from sources of ignition. Ensure lighting and electrical equipment are not a source of ignition.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Hazardous ingredients:   ACETONE

TWA (8 hr exposure limit): 1210 mg/m3   STEL (15 min exposure limit): 3620 mg/m3   (OES)

[cont...]

Issued: 17/06/2004	SAFETY DATA SHEET

SILVER WHEELS SPRAY PAINT	Page 3

•	PROPANE

TWA (8 hr exposure limit): Asphyxiant   (OES)

•	ETHYL ACETATE

TWA (8 hr exposure limit): 200 ppm   STEL (15 min exposure limit): 400 ppm   (OES)

•	XYLENE

TWA (8 hr exposure limit): 220 mg/m3   STEL (15 min exposure limit): 441 mg/m3   (OES)

•	ETHYLBENZENE

TWA (8 hr exposure limit): 441 mg/m3   STEL (15 min exposure limit): 552 mg/m3   (OES)

•	N-BUTYL ACETATE

TWA (8 hr exposure limit): 724 mg/m3   STEL (15 min exposure limit): 966 mg/m3   (OES)

•	MESITYLENE

TWA (8 hr exposure limit): 25 ppm   (OES)

Engineering measures:   Ensure there is sufficient ventilation of the area. Respiratory protection:   Respiratory protection not required. Hand protection:   Protective gloves. Eye protection:   Safety glasses.

9.	PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

State:	Aerosol

Colour:	Silver

Odour:	Characteristic odour

Solubility in water:	Insoluble

Also soluble in:	Acetone. Diethyl ether.

Flash point°C:	< 0

Vapour pressure:	420 kPa @ 20 C

Relative density:	1.000 @ 20 C

10.	STABILITY AND REACTIVITY

Stability:	Stable under normal conditions.

Conditions to avoid:	Heat. Hot surfaces. Sources of ignition. Flames.

Materials to avoid:	Strong oxidising agents. Strong acids.

Haz. decomp. products:	In combustion emits toxic fumes.

11.	TOXICOLOGICAL INFORMATION

Hazardous ingredients:   ACETONE

IVN RAT LD50 5500 mg/kg ORL MUS LD50 3 gm/kg ORL RAT LD50 5800 mg/kg

•	ETHYL ACETATE

[cont...]

Issued: 17/06/2004	SAFETY DATA SHEET

SILVER WHEELS SPRAY PAINT	Page 4

ORL MUS LD50 4100 mg/kg ORL RAT LD50 5620 mg/kg SCU RAT LDLO 5 gm/kg

•	XYLENE

ORL MUS LD50 2119 mg/kg ORL RAT LD50 4300 mg/kg SCU RAT LD50 1700 mg/kg

•	ETHYLBENZENE

IPR MUS LD50 2624 µl/ ORL RAT LD50 3500 mg/kg

- N-BUTYL ACETATE
ORL MUS LD50 6 gm/kg
ORL RAT LD50 10768 mg/kg

- MESITYLENE

IPR GPG LDLO 1303 mg/kg Routes of exposure:   Refer to section 4 of SDS for routes of exposure and corresponding symptoms.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Mobility:   Readily absorbed into soil. ersistence and degradability:   No data available. Bioaccumulative potential:   No data available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal of packaging:   Dispose of as normal industrial waste.

NB:  The user's attention is drawn to the possible existence of regional or national regulations regarding disposal.

14. TRANSPORT INFORMATION

ADR / RID

UN no:	1950	ADR Class:   2

Classification code:	5F

Shipping name:	AEROSOLS

Labelling:	2.1

[cont...]

Issued: 17/06/2004	SAFETY DATA SHEET

SILVER WHEELS SPRAY PAINT	Page 5

IMDG / IMO

UN no:   1950	Class:   2

EmS:   F-D,S-U	Marine pollutant:   .

Labelling:   2.1

IATA / ICAO

UN no:   1950	Class:   2

Labelling:   2.1

15. REGULATORY INFORMATION

Hazard symbols:   Extremely flammable. Irritant.

|  | X |
| --- | --- |

Risk phrases:   R12: Extremely flammable. R36: Irritating to eyes.

R66: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. R67: Vapours may cause drowsiness and dizziness. Safety phrases:   S2: Keep out of the reach of children. S23: Do not breathe spray.

S26: In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S46: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. S51: Use only in well-ventilated areas.

Precautionary phrases:    Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding

50°C. Do not pierce or burn, even after use.

Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition - No smoking. Keep out of the reach of children. Note:   The regulatory information given above only indicates the principal regulations specifically

applicable to the product described in the safety data sheet. The user's attention is drawn to the possible existence of additional provisions which complete these regulations. Refer to all applicable national, international and local regulations or provisions.

16. OTHER INFORMATION

Risk phrases used in s.2:   R11: Highly flammable.

R36: Irritating to eyes. R66: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

[cont...]

Issued: 17/06/2004	SAFETY DATA SHEET

SILVER WHEELS SPRAY PAINT	Page 6

R67: Vapours may cause drowsiness and dizziness. R12: Extremely flammable. R10: Flammable.

R20/21: Harmful by inhalation and in contact with skin. R38: Irritating to skin. R20: Harmful by inhalation. R37: Irritating to respiratory system.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

Legal disclaimer:   The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as a guide. This company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.

[final page]